Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

Государственное автономное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Богдановичский политехникум»

Привод к ленточному конвейеру

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КП 15.02.12.00.05.00.00 ПЗ

| Руководитель | __________________ | К.Ю. Кудряшова |
| --- | --- | --- |
| Нормоконтролер | __________________ | О.Г. Галкина |
| Студент группы М-18 | __________________ | И.О. Фамилия |

# 2020

# Техническое задание

На курсовой проект по деталям машин

Студенту_________________________________группы М-18

Тема задания Привод к ленточному конвейеру

Вариант 5-0

| Стадия проектирования. Задача (ее номер, наименование) | Категория задачи | Процент выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | По задаче | По проекту |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.1 Разработка кинематической схемы машинного агрегата Выбор двигателя. Кинематический расчет привода | рг р | 2 6 | 2 8 |
| 2 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 2.1 Выбор материалов зубчатой передачи. Определение допускаемых напряжений 2.2 Расчет зубчатой передачи редуктора 2.3 Расчет ременной передачи 2.4 Расчет нагрузки валов редуктора 2.5 Разработка чертежей (валов редуктора, подбор подшипников и зубчатого колеса) 2.6 Расчетная схема валов редуктора 2.7 Проверочный расчет подшипников 2,8 Проверочный расчет шпоночных соединений 2,9 Смазка редуктора 2,10 Сборка редуктора | р р р рг рг рг р р р р | 3 10 6 5 8 6 7 5 3 3 | 11 21 27 32 40 46 53 58 61 64 |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 3.1 Разработка чертежа общего вида привода. | рг | 18 | 82 |
| 4 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 4.1 Разработка рабочей документации проекта (рабочие чертежи, спецификации, пояснительная записка) | г | 18 | 100 |

Дата выдачи задания 20 февраля 2020 г.

Руководитель проекта Кудряшова К.Ю.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Разработка кинематической схемы машинного агрегата |  |
| 1.2 Выбор двигателя. Кинематический расчет привода |  |
| 2 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ |  |
| 2.1 Выбор материалов зубчатой передачи. Определение допускаемых напряжений |  |
| 2.2 Расчет зубчатой передачи редуктора |  |
| 2.3 Расчет ременной передачи |  |
| 2.4 Расчет нагрузки валов редуктора |  |
| 2.5 Разработка чертежей (валов редуктора, подбор подшипников и зубчатого колеса) |  |
| 2.6 Расчетная схема ведомого вала редуктора |  |
| 2.7 Проверочный расчет подшипников |  |
| 2.8 Проверочный расчет шпоночных соединений |  |
| 2.9 Смазка редуктора |  |
| 2.10 Сборка редуктора |  |
| БИБЛИОГРАФИЯ |  |

# 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# Разработка кинематической схемы машинного агрегата

# Кинематическая схема ленточного конвейера представлена на рисунке 1.1, исходные данные в таблице 1.1.

# 1-двигатель; 2-клиноременная передача; 3-цилиндрический редуктор;

# 4-упругая муфта; 5-барабан; 6-ленты конвейера; I, II, III, IV-валы, соответственно,-двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора рабочей машины.

# Рисунок 1.1 - Кинематическая схема ленточного конвейера.

Этот механизм приводит в действие ленточный конвейер. Работает от электродвигателя. Электродвигатель через клиноременную передачу передает крутящий момент на быстроходный вал шестерню редуктора. Затем через цилиндрическую прямозубую передачу крутящий момент передается на тихоходный вал редуктора. После чего крутящий момент увеличивается. Затем через муфту крутящий момент передается на ведущий вал ленточного конвейера, на котором установлен ведущий барабан 5.

Таблица 1.1 - Исходные данные.

| Исходные данные | Значение |
| --- | --- |
| Тяговая сила ленты F, кН |  |
| Скорость ленты ν, м/с |  |
| Диаметр барабана D, мм |  |
| Допускаемое отклонение скорости δ, % |  |
| Срок службы привода L, лет |  |

1.2 Выбор двигателя. Кинематический расчет привода

Определяем требуемую мощность рабочей машины Ррм, кВт:

где,– тяговая сила, кН;

– линейная скорость, м/с.

(с точностью до двух цифр после запятой)

Определяем общий коэффициент полезного действия (КПД) привода:

,

где, - К.П.Д. закрытой передачи;

- К.П.Д. открытой передачи;

- К.П.Д. муфты;

- К.П.Д. подшипников качения;

- К.П.Д. подшипников скольжения.

(с точностью до двух цифр после запятой)

Определяем требуемую мощность двигателя Рдв, кВт:

,

где, Ррм – требуемая мощность;

– К.П.Д.

(с точностью до двух цифр после запятой)

Определяем номинальную мощность двигателя Рном, кВт:

(выбираем из табл 2.1 на стр. 41, берем ближайшее большее число)

Определяем частоту вращения приводного вала рабочей машины :

где,– скорость конвейера, ;

D- диаметр барабана, мм

(с точностью до двух цифр после запятой)

Выбираем тип двигателя:

4AM90L4У3

Определяем передаточное число привода:

где,– частота вращения двигателя;

– частота вращения приводного вала рабочей машины.

Производим разбивку передаточного числа привода , принимая передаточное число редуктора постоянным для вариантов 1,2,3,7:для остальных вариантов.

Фактическое передаточное число ременной передачи:

(с точностью до двух цифр после запятой)

Фактическая частота вращения приводной звёздочки рабочей машины:

(с точностью до двух цифр после запятой)

Таблица 1.2 - Силовые и кинематические параметры привода

| Тип двигателя ; nном= об/мин, Рном= кВт |
| --- |
| Пара- метр | Передача | Параметры | Вал |
|  | зак-рытая | откры-тая |  | двига-тель | редуктор | Приводной рабочей машины |
|  |  |  |  |  | быстро-ходный | тихоход-ный |  |
| Передаточ- ное число u |  |  | Расчетная мощность P, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловая скорость ω, 1/с |  |  |  |  |
| К. П. Д. η |  |  | Частота вращения n, об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  | Вращающий момент T, Н∙м |  |  |  |  |

# 2 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

# 2.1 Выбор материалов зубчатой передачи. Определение допускаемых напряжений

Определяем материал зубчатых передач:

Шестерня 40Х

Колесо 40Х

Определяем термообработку для материала:

Шестерня – улучшение

Колесо – улучшение

Определяем интервал твердости зубьев:

Шестерня 250 HB

Колесо 230 HB

Определяем среднюю твердость зубьев:

HB

Определяем механические характеристики сталей для шестерни и колеса:

σв =900 – предел прочности

σ-1 = 410 – предел выносливости

σт = 750 – предел текучести

Определяем предельные значения размеров заготовок:

Dпред (шестерня) = 125 мм

Sпред (колесо) = 80 мм

Определяем коэффициент долговечности для зубьев по формулам:

Шестерни

Колеса

где NHO – число циклов перемены напряжений

N – число циклов перемены напряжений за весь срок службы

где ω – угловая скорость соответствующего вала

Lh – срок службы привода

ч

# Принимаем:

Определяем допускаемое контактное напряжение:

Н/мм2

Н/мм2

Определяем допускаемые контактные напряжения для зубьев:

Н/мм2

Н/мм2

Определяем коэффициент долговечности для зубьев:

Определяем допускаемое напряжение изгиба:

Н/мм2

Н/мм2

Определяем допускаемое напряжение изгиба:

Н/мм2

Н/мм2

Таблица 2.1 - Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Dпред | Термообработка | HB1 | σв | σ-1 | [σ]H | [σ]F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sпред |  | HB2 | Н/мм2 |
| Шестерня | 40Х | 125 | Улучшение | 250 | 900 | 410 | 517 | 258 |
| Колесо | 40Х | 80 | Улучшение | 230 | 900 | 410 | 481 | 237 |

# 2.2 Расчет зубчатой передачи редуктора

Определяем главный параметр – межосевое расстояние :

где,-вспомогательный коэффициент ;

-Коэффициент ширины венца колеса ;

- передаточное число редуктора ;

- вращающий момент на тихоходном валу ;

- Допускаемое контактное напряжение ;

- коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба .

Принимаем из стандартного ряда:.(ближайшее большее стр.326, табл 13.15 из дополнительных размеров не берем)

Определяем модуль зацепления , :

где, - межосевое расстояние (которое приняли)

Принимаем: m=   мм (стр 62, по 1 ряду в большую сторону ближайшее)

Определяем суммарное число зубьев шестерни и колеса:

(в формулу подставляем те аw и m, которые приняли)

Принимаем: z∑= (полученное значение по формуле округляем до ближайшего целого числа в меньшую сторону)

Определяем число зубьев шестерни:

Принимаем: z1= (округляем до ближайшего целого числа в любую сторону)

Определяем число зубьев колеса:

Определяем фактическое передаточное число  :

Проверяем отклонение фактического передаточного числа  от заданного : (u берем из таблицы 1.2 для закрытой передачи)

Определяем фактическое межосевое расстояние:

(именно это число надо подставить в формулу ширины венца колеса)

Таблица 2.2 - Фактические основные геометрические параметры передачи, .

| Параметр | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
|  | прямозубые |
| Диаметр | Делительный |  |  |
|  | Вершин зубьев |  |  |
|  | Впадин зубьев |  |  |
| Ширина венца |  |  |

Проверочный расчет.

Проверим межосевое расстояние:

(продолжите числами формулу и итог)

# 2.3 Расчёт ременной передачи

Расчет клиноременной передачи.

Проектный расчет:

По номограмме (рисунок 5.2…5.4) в зависимости от мощности, передаваемой шкивом и его частоты вращения, выбираем ремень нормального сечения (объяснять долго, поэтому пишу готовые сечение A для вариантов с1 по 5, сечение Б для вариантов с 6 по 10).

По таблице 5.4 определяем минимально допустимый диаметр ведущего шкива :

для сечения А

для сечения Б

Расчетный диаметр , в целях повышения срока службы берем на порядок выше :

для сечения А

для сечения Б

Определяем диаметр ведомого шкива :

где,– передаточное число клиноременной передачи;(берем из таблицы 1.2 для открытой передачи)

– коэффициент скольжения; принимаем .

Принимаем: .(округляем до ближайшего стандартного в любую сторону из примечания к табл.К40, стр448)

Определяем фактическое передаточное число  и проверяем его отклонение  от заданного :

Определяем ориентировочное межосевое расстояние а, :

(с точностью до двух цифр после запятой)

где,– высота сечения клинового ремня

. для сечения А

для сечения Б

Определяем расчетную длину ремня l, :

(с точностью до двух цифр после запятой)

По таблице К31 принимаем (округляем до ближайшего стандартного в любую сторону из примечания к табл.К31, стр440)

Уточняем значение межосевого расстояния по стандартной длине:

(с точностью две цифры после запятой)

Определяем угол обхвата ремнем ведущего шкива, град:

(с точностью до двух цифр после запятой)

(угол α1 должен быть больше или равен 1200)

Определяем скорость ремня ,:

(с точностью до двух цифр после запятой)

где,– частота вращения ведущего шкива, .

где,- диаметр ведущего шкива, d1= мм

где, - допускаемая скорость,;

Определяем частоту пробегов ремня U,

(с точностью до двух цифр после запятой)

где,- допускаемая частота пробегов .

где,- стандартная длина ремня,  (обратите внимание, длину ремня надо подставлять в метрах, а Вы принимали в миллиметрах, надо разделить на тысячу)

Определяем допускаемую мощность, передаваемую одним клиновым ремнём ,кВт:

(с точностью до двух цифр после запятой)

где,- допускаемая приведенная мощность, передаваемая одним клиновым ремнем  кВт; для вариантов с1 по 5;

для остальных вариантов  кВт.

Ср = 1 – коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы;

Сα = 0,89 – коэффициент угла обхвата;

Сl = 0,89 – коэффициент влияния отношения расчетной длины ремня к базовой;

Сz = 0,9 – коэффициент числа ремней в комплекте клиноременной передачи.

Определяем количество клиновых ремней :

(Рном берем из верхней строчки в таблице 1.2)

Принимаем:          (целое большее число)

Определяем силу предварительного натяжения одного ремня :

(с точностью до двух цифр после запятой)

где,С – поправочные коэффициенты, (смотрите выше)

Определяем окружную силу передаваемую комплектом ремней :

(с точностью до двух цифр после запятой)

Определяем силу натяжения ведущей  и ведомой  ветвей,:

(с точностью до двух цифр после запятой)

(с точностью до двух цифр после запятой)

Определяем силу давления ремней на вал :

(с точностью до двух цифр после запятой)

Проверочный расчет.

Проверяем прочность одного клинового ремня по максимальным напряжениям в сечении ведущей ветви :

где,- напряжение растяжения ;

(Fo ,Ft ,z берете из расчетов, А=81 мм2 для сечения А,

А=138 мм2 для сечения Б)

- напряжение изгиба ;

где, = 80 -модуль упругости;

– высота сечения клинового ремня

. для сечения А

для сечения Б

– напряжение от центробежных сил, Н/:

где,- плотность материала ремня

(v берете из расчетов – скорость ремня)

– допускаемое напряжение растяжения:

Таблица 2.3 – Параметры клиноремённой передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | Клиновой | Частота пробегов ремня, U; |  |
| Сечение ремня |  | Диаметр ведущего шкива, мм |  |
| Количество ремней, z |  | Диаметр ведомого шкива , мм |  |
| Межосевое расстояние а, мм |  | Максимальное напряжение Н/ |  |
| Длина ремня l, мм |  | Предварительное натяжение ремня Н |  |
| Угол обхвата ведущего шкива , град |  | Сила давления ремня на вал , Н |  |