Задание для обучающихся

с применением дистанционных образовательных технологий

и электронного обучения

Дата: 17 апреля 2020г.

Группа: Мз-19

Учебная дисциплина: Обработка металлов резанием, станки и инструменты

Форма: экзамен

Уважаемые студенты!

Формой промежуточной аттестации по дисциплине ОП.08 «ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ» является экзамен. Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное (оценки 3, 4, 5) выполнение всех контрольных точек текущего контроля. Итоговая оценка по дисциплине за семестр определяется оценкой за экзамен.

Состав промежуточной аттестации

В рамках экзамена Вам необходимо выполнить задания экзаменационного билета.

Что подлежит оцениванию:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область применения металлорежущих станков;

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках;

- основные положения технологической документации;

- методику расчёта режимов резания

- основные технологические методы формирования заготовок;

- устройство и принцип действия  металлообрабатывающих станков.

уметь:

- выбирать рациональный способ обработки деталей;

- производить расчёты режимов резания;

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента;

- читать кинематическую схему станка;

- составлять перечень операций обработки,

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса;

- определять тип станка по его модели, определять главные и вспомогательные движения в станке.

Контрольно-оценочные средства

Количество экзаменационных билетов – 28. Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу. Время на подготовку к ответу и решение задач – 40 минут.

Критерии оценки: теоретический вопрос оценивается в 1,5 балла каждый и правильно решенная задача оценивается в 2 балла. Сумма баллов формирует итоговую оценку.

Номера билетов выбрать согласно приложенному списку – таблица 1.

Таблица 1 – Номера экзаменационных билетов студентов

| ФИО студента | Номер экзаменационного билета |
| --- | --- |
| Авдеев Андрей Юрьевич | 1 |
| Авдеев Дмитрий Андреевич | 2 |
| Вагин Константин Владимирович | 3 |
| Горохов Сергей Николаевич | 4 |
| Демидов Александр Владимирович | 5 |
| Иванов Илья Андреевич | 6 |
| Корчагин Станислав Владимирович | 7 |
| Криницкий Богдан Анатольевич | 8 |
| Крутаков Александр Евгеньевич | 9 |
| Мингалев Юрий Андреевич | 10 |
| Минин Андрей Викторович | 11 |
| Назаренко Денис Анатольевич | 12 |
| Нифонтов Сергей Александрович | 13 |
| Овчинников Сергей Александрович | 14 |
| Осинцев Владислав Сергеевич | 15 |
| Печеркин Владимир Сергеевич | 16 |
| Пономарев Денис Вадимович | 17 |
| Пономарев Евгений Вадимович | 18 |
| Потапов Павел Сергеевич | 19 |
| Соболев Евгений Викторович | 20 |
| Степкин Феликс Николаевич | 21 |
| Хлынов Илья Валерьевич | 22 |
| Холбоев Шокиржон Тухтасинович | 23 |
| Пупышев Александр Александрович | 24 |
| Александров Александр Валерьевич | 25 |
| Пахалуев Василий Иванович | 26 |
| Рзаев Хабиб Анар | 27 |

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое производственный процесс, технологический процесс.

- Объясните, что такое точение, какие поверхности обрабатывают точением. Дайте характеристику точения по точности и шероховатости. Приведите примеры инструментов, применяемых при точении.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 100 мм, диаметр детали 90 мм, частота вращения 305 об/мин, длина заготовки 366 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 »  марта  2020г.	                                      Составил преподаватель                О.Г.Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Объясните, какие существуют типы производства, дайте их характеристику.

- Поясните, что такое сварка. Приведите примеры сварочных соединений. Объясните понятие «свариваемость». Все ли металлы одинаково хорошо свариваются? Начертите и поясните схемы сварки плавлением.

3.Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 70 мм, диаметр детали 62 мм, частота вращения 305 об/мин, длина заготовки 610 мм, машинное время 4 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                       Составил преподаватель        О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое прокатка. Перечислите виды прокатки. Начертите схемы прокатки, приведите примеры изделий прокатного производства.

- Объясните классификацию и обозначение металлорежущих станков. Приведите примеры станков.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 60 мм, диаметр детали 56 мм, частота вращения 380 об/мин, длина заготовки 399 мм, машинное время 3 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                               Составил преподаватель             О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите об особенностях процесса строгания и долбления, о конструкции строгальных резцов. Начертите и поясните схему резания при строгании

- Дайте определение Обработки металлов давлением. Поясните, какие различают виды деформаций, как определяют температуру нагрева металлов для обработки давлением.

- Определите задний угол и угол резания токарного проходного резца, если передний угол 200, угол заострения 580.

« 2 » марта  2020г.	                                  Составил преподаватель               О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Дайте определение литейного производства. Что такое формовочные материалы, укажите их состав, назначение? Поясните, что входит в комплект литейной оснастки.

- Расскажите об особенностях встречного и попутного фрезерования. Начертите схемы встречного и попутного фрезерования.

- Определите угол заострения и угол резания токарного проходного резца, если передний угол 180, задний угол 100.

« 2 » марта  2020г.	                                        Составил преподаватель             О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое волочение. Начертите  и поясните схему волочения. Приведите примеры изделий, получаемых волочением.

- Расскажите о методе нарезания зубчатых колес по методу копирования. Приведите примеры инструментов, работающих по методу копирования. Начертите и поясните схемы нарезания зубчатых колес по методу копирования.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 58 мм, диаметр детали 52 мм, частота вращения 305 об/мин, длина заготовки 488 мм, машинное время 4 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                        Составил преподаватель               О.Г Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Объясните технологию изготовления детали методом ручной формовки в опоках по разъемной модели.

- Расскажите о сверлении, зенкеровании, развертывании отверстий. Дайте характеристику сверления, зенкерования и развертывания по точности и шероховатости. Начертите схемы резания сверления, зенкерования, развертывания.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 18 мм, диаметр детали 10 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 600 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                               Составил преподаватель           О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12  	группа    МЗ-19

- Поясните технологию специальных способов литья: литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям, литье под давлением, центробежное литье. Приведите примеры изделий.

- Поясните, что такое нарост, наклеп, усадка стружки. Объясните достоинства и недостатки нароста, наклепа. Поясните, как избежать появления нароста, наклепа.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 20 мм, диаметр детали 10 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 600 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                             Составил преподаватель             О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое прессование. Начертите и поясните схемы прессования. Приведите примеры изделий, получаемых прессованием.

- Поясните технологию нарезания наружной резьбы плашкой, резцом, фрезерованием, шлифованием.

- Определите передний угол и угол резания токарного проходного резца, если задний угол 120, угол заострения 600.

« 2 » марта  2020г.	                        Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите, какие типы стружки различают и  при обработке каких материалов они образуются.

- Расскажите о назначении, устройстве, кинематике станка 16К20.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 80 мм, диаметр детали 75 мм, частота вращения 480 об/мин, длина заготовки 576 мм, машинное время 3 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое ковка. Начертите и объясните схемы операций ковки. Приведите примеры изделий получаемых ковкой.

- Расскажите об особенностях шлифования. Какие поверхности обрабатывают шлифованием. Поясните обозначение шлифовального круга.

- Определите передний угол и угол заострения токарного проходного резца, задний угол 90, угол резания 720.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите, в чем заключается предварительная обработка заготовок для обработки резанием.

- Расскажите об особенностях протягивания и прошивания. Начертите и поясните схемы резания при протягивании и прошивании. Расскажите о видах и конструктивных особенностях протяжки, прошивки.

- Определите угол заострения и угол резания токарного проходного резца, если передний угол 00, задний угол 80.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите об инструментальных материалах, используемых для изготовления металлорежущих инструментов. Приведите примеры инструментальных материалов, поясните их назначение (черновая, получистовая, чистовая обработка), теплостойкость и скорости резания.

- Расскажите о видах и конструктивных особенностях фрез.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 50 мм, диаметр детали 48 мм, частота вращения 480 об/мин, длина заготовки 384 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Дайте определение «обработка металлов резанием». Начертите схему резания при точении и объясните, какие поверхности различают на заготовке при обработке резанием.

- Расскажите о назначении, устройстве, кинематике станка 2Н135.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 20 мм, диаметр детали 16 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 480 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое сварка. Приведите примеры сварочных соединений. Объясните понятие «свариваемость». Все ли металлы одинаково хорошо свариваются? Начертите и поясните схемы сварки давлением.

- Расскажите о методе нарезания зубчатых колес по методу обкатки. Приведите примеры инструментов, работающих по методу обкатки. Начертите и поясните схемы нарезания зубчатых колес по методу обкатки.

- Определите передний и задний углы токарного проходного резца, если угол заострения 720, угол резания 770.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое штамповка. Начертите и поясните схемы объемной и листовой штамповки. Приведите примеры изделий, получаемых штамповкой.

- Расскажите о фрезеровании поверхностей. Поясните, какие поверхности обрабатывают фрезерованием. Дайте характеристику фрезерования по точности и шероховатости. Начертите и поясните схемы резания при фрезеровании.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 20 мм, диаметр детали 14 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 600 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Начертите и поясните схемы резания при наружном, внутреннем, бесцентровом шлифовании.

- Расскажите о видах и конструктивных особенностях сверл, зенкеров и разверток.

- Определите передний и задний углы токарного проходного резца, если угол заострения 730, угол резания 820.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Перечислите элементы режима резания при точении, запишите их формулы и единицы измерения.

- Расскажите о назначении, устройстве, кинематике станка 3Г71.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 90 мм, диаметр детали 84 мм, частота вращения 280 об/мин, длина заготовки 252 мм, машинное время 3 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите о шевинговании зубчатых колес.

- Поясните технологию нарезания внутренней резьбы метчиков, резцом.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 70 мм, диаметр детали 62 мм, частота вращения 305 об/мин, длина заготовки 610 мм, машинное время 4 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите о назначении, устройстве, кинематике станка 6Н82.

- Расскажите о видах и конструктивных особенностях токарных резцов.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 30 мм, диаметр детали 24 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 240 мм, машинное время 1 минута.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Объясните технологию изготовления детали методом ручной формовки в опоках по разъемной модели.

- Расскажите о методе нарезания зубчатых колес по методу копирования. Приведите примеры инструментов, работающих по методу копирования. Начертите и поясните схемы нарезания зубчатых колес по методу копирования.

- Определите задний угол и угол резания токарного проходного резца, если передний угол 50, угол заострения 770.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите об инструментальных материалах, используемых для изготовления металлорежущих инструментов. Приведите примеры инструментальных материалов, поясните их назначение (черновая, получистовая, чистовая обработка), теплостойкость и скорости резания.

- Расскажите о методе нарезания зубчатых колес по методу обкатки. Приведите примеры инструментов, работающих по методу обкатки. Начертите и поясните схемы нарезания зубчатых колес по методу обкатки.

- Определите угол заострения и угол резания токарного проходного резца, если передний угол 00, задний угол 80.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое прокатка. Перечислите виды прокатки. Начертите схемы прокатки, приведите примеры изделий прокатного производства.

- Расскажите о сверлении, зенкеровании, развертывании отверстий. Дайте характеристику сверления, зенкерования и развертывания по точности и шероховатости. Начертите схемы резания сверления, зенкерования, развертывания.

- Определите передний угол и угол резания токарного проходного резца, если, задний угол 100, угол заострения 600.

« 2 » марта  2020г.                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое прессование. Начертите и поясните схемы прессования. Приведите примеры изделий, получаемых прессованием.

- Расскажите о сверлении, зенкеровании, развертывании отверстий. Дайте характеристику сверления, зенкерования и развертывания по точности и шероховатости. Начертите схемы резания сверления, зенкерования, развертывания.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 20 мм, диаметр детали 10 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 600 мм, машинное время 2 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Объясните классификацию и обозначение металлорежущих станков. Приведите примеры станков.

- Объясните, что такое точение, какие поверхности обрабатывают точением. Дайте характеристику точения по точности и шероховатости. Приведите примеры инструментов, применяемых при точении.

- Определите передний и задний углы токарного проходного резца, если угол заострения 720, угол резания 770.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое штамповка. Начертите и поясните схемы объемной и листовой штамповки. Приведите примеры изделий, получаемых штамповкой.

- Расскажите о методе нарезания зубчатых колес по методу обкатки. Приведите примеры инструментов, работающих по методу обкатки. Начертите и поясните схемы нарезания зубчатых колес по методу обкатки.

- Определите передний и задний углы токарного проходного резца, если угол заострения 720, угол резания 770.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Поясните, что такое производственный процесс, технологический процесс.

- Расскажите об особенностях протягивания и прошивания. Начертите и поясните схемы резания при протягивании и прошивании. Расскажите о видах и конструктивных особенностях протяжки, прошивки.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 30 мм, диаметр детали 24 мм, частота вращения 1200 об/мин, длина заготовки 240 мм, машинное время 1 минута.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Рассмотрено ПЦК технического профиля « 5» марта 2020г. Председатель_________ / Е.В. Снежкова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По дисциплине  «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»

Специальность 15.02.12	группа    МЗ-19

- Расскажите, какие типы стружки различают и  при обработке каких материалов они образуются.

- Расскажите об особенностях встречного и попутного фрезерования. Начертите схемы встречного и попутного фрезерования.

- Определите элементы режима резания: глубину резания, скорость резания, подачу, при обтачивании детали за один проход, если диаметр заготовки 80 мм, диаметр детали 75 мм, частота вращения 480 об/мин, длина заготовки 576 мм, машинное время 3 минуты.

« 2 » марта  2020г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

Форма отчета.

- Сделать фото выполненных заданий, можно выполнить задания в электронном виде.

- Срок выполнения задания 17.04.2020.

Получатель отчета. Сделанные фото или задания в электронном виде высылаем  на электронную почту olga_galkina_2021@mail.ru

Обязательно укажите фамилию, группу, название дисциплины (ОМРСиС).