Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата: 21.04.2020г.

Группа А-18

Учебная дисциплина Информатика

Тема занятия Редактирование графических изображений, созданных в графическом редакторе Компас

Форма Практическое занятие

Содержание занятия:

Вопросы, рассматриваемые в ходе занятия: Редактирование графических изображений, созданных в графическом редакторе Компас

Задание для обучающихся:

- Познакомьтесь с практической работой, приведённой ниже.

- Если есть возможность, выполните на компьютере один из чертежей.

- Для закрепления изученного материала пройдите он - лайн тест по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/18432-itogovyj-test-kompas

Форма отчета.

- Чертёж

Срок выполнения задания 22.04.2020.

Получатель отчета. Выполненные работы размещаем в Гугл-классе или высылаем на электронную почту irina-flyagina@rambler.ru или на WhatsApp классному руководителю.

# Практическая работа «Построение разрезов в Компас»

Цель работы: Ознакомиться с основными приёмами построения и обозначения разрезов в САПР Компас.

Задачи: Научиться выполнять чертежи деталей с разрезами и сечениями в САПР Компас-график.

- Теоретическая часть.

Построение разрезов тесно связано с проекционным черчением, при этом есть некоторые особенности: плоскость разреза необходимо штриховать, а сам разрез обозначить. Для этого в САПР Компас есть специальные инструменты. Инструмент «Штриховка» расположен в панели инструментов «Геометрия».

Рис. 1.1. Инструмент «Штриховка».

Выбранному инструменту соответствует панель свойств, рис. 1.2.

Рис. 1.2. Панель свойств инструмента «Штриховка».

Инструмент для обозначения разреза расположен в панели инструментов «Обозначения» входящей в состав панели «Компактная», рис. 1.3.

Рис. 1.3. Инструмент «Линия разреза» в панели «Обозначения».

Выбранному инструменту соответствует панель свойств, рис. 1.4.

Рис. 1.4. Панель свойств инструмента «Линия разреза».

Рассмотрим построение и обозначение на примере детали представленной на рис. 1.5.

Рис. 1.5.

Начинаем с выполнения вида сверху по заданному рисунку, рис. 1.6.

Рис.1.6. Вид сверху.

Далее на вертикальных вспомогательных линиях построить фронтальный вид, рис. 1.7.

Рис. 1.7. Фронтальный вид (без разреза) и вид сверху.

Далее размечаем проекцию отверстия диаметром 12 мм на фронтальной плоскости, рис. 1.8.

Рис. 1.8. Разметка проекции отверстия диаметром 12 мм на фронтальной плоскости.

После этого по разметке строим проекцию отверстия диаметром 12 мм основными линиями на фронтальной плоскости и ось этого отверстия, рис. 1.9.

Рис. 1.9. Проекции отверстия диаметром 12 мм на фронтальной плоскости.

Аналогично построить проекции отверстия диаметром 28 мм и его вертикальную ось на фронтальной проекции, рис 1.10.

Рис. 1.10. Проекции отверстий на фронтальной плоскости.

Далее построить вертикальные вспомогательные линии образующие точки начала, перелома и окончания линии разреза, рис. 1.11.

Рис. 1.11. Вспомогательные прямые образующие точки начала, перелома и окончания линии разреза.

После этого открыть панель «Обозначения», нажав на кнопку  в компактной панели, на экране откроется соответствующая панель инструментов. В этой панели включить инструмент «Линия разреза» .

Для построения линии разреза установить курсор мыши в точку начала линии разреза (рис. 1.11) и щелкнуть левой клавишей, затем перевести курсор мыши в первую точку перелома линии разреза и ещё раз щёлкнуть левой клавишей, в результате будет построен фантом линии простого разреза, рис. 1.12.

Рис. 1.12. Фантом линии простого разреза.

Для продолжения построения ступенчатого разреза включить опцию «Сложный разрез»  на панели свойств линии разреза, рис. 1.13.

Рис. 1.13. Кнопка опции «Сложный разрез».

Затем перевести курсор мыши во вторую точку перелома линии разреза, щёлкнуть левой клавишей и перевести курсор мыши конечную точку линии размера, нажать левую клавишу, в результате будет построен фантом линии сложного разреза, рис. 1.14.

Рис. 1.14. Фантом линии сложного разреза.

Для завершения построения линии разреза выключить опцию «Сложный разрез», установить курсор мыши под линией разреза и щёлкнуть левой клавишей, в результате будет построена линия разреза, рис. 1.15.

Рис. 1.15. Линия сложного разреза.

Далее удалить все вспомогательные линии. Для штриховки плоскостей разреза включить панель «Геометрия», выбрать инструмент «Штриховка», установить курсор мыши на штрихуемую поверхность и нажать левую клавишу, рис. 1.16.

Рис. 1.16. Создание штриховки.

Далее щелкнуть курсором мыши во всех плоскостях разреза, в результате будет построен фантом штриховки, рис. 1.17. Фантом штриховки отличается от графического объекта тем, что вокруг штриховки имеется штриховая линия.

Рис. 1.17. Фантом штриховки.

Для создания штриховки, как графического объекта необходимо перенести курсор мыши на кнопку «Создать объект»  в панели свойств и нажать левую клавишу. В результате будет построен ступенчатый разрез детали, рис. 1.18.

Рис. 1.18. Ступенчатый разрез.

2. Практическая часть.

Самостоятельно выполните один из чертежей: