## Slide 1: Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений и факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. ПМП при поражении электротоком.

## Slide 2: Как электрический ток действует на человека
Факт действия электрического тока на человека был установлен в последней четверти XVIII века. Опасность этого действия впервые установил изобретатель электрохимического высоковольтного источника напряжения В. В. Петров.

## Slide 4: Виды воздействий электрического тока
Термическое воздействие (проявляется ожогами отдельных участков тела);
Электролитическое воздействие (проявляется в разложении различных жидкостей организма: воды, крови на ионы, в результате чего происходит нарушение их физико-химического состава и свойств);
Биологическое действие (проявляется в виде раздражения и возбуждения живых тканей организма, судорожного сокращения мышц)
Действие электрического тока приводит к травмам и гибели человека

## Slide 5: Классификация электрических травм
Электрические травмы
Общие (электрические удары)
Местные
1-й степени
2-й степени
3-й степени
4-й степени
Электрические ожоги
Электрические знаки
Металлизация кожи
Электроофтальмия
Механические повреждения

## Slide 6
Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

## Slide 8: 4 степени электрических ударов
I – судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца;
III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого вместе);
IV – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения (Длительность клинической смерти 6...8 мин. По истечении этого времени происходит гибель клеток коры головного мозга, жизнь угасает и наступает необратимая биологическая смерть.)

## Slide 9
Электрический шок — это тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма на раздражение электрическим током. При шоке возникают глубокие расстройства дыхания, кровообращения, нервной системы и других систем организма.
Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до суток, после чего может наступить гибель или выздоровление в результате интенсивных лечебных мероприятий.

## Slide 10
Электрические ожоги - возникают в результате нагрева тканей человека протекающим через него электрическим током силой более 1 А. Ожоги могут быть поверхностные, когда поражаются кожные покровы, и внутренние — при поражении глубоколежащих тканей тела. По условиям возникновения различают контактные, дуговые и смешанные ожоги.

## Slide 12
Электрические знаки представляют собой пятна серого или бледно-желтого цвета в виде мозоли на поверхности кожи в месте контакта с токоведущими частями. Электрические знаки, как правило, безболезненны и с течением времени сходят.

## Slide 13
Металлизация кожи это пропитывание поверхности кожи частицами металла при его разбрызгивании или испарении под действием электрического тока.

## Slide 14
Электроофтальмия – это воспаление наружных оболочек глаз под действием потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой; по этой причине нельзя смотреть на сварочную электродугу; травма сопровождается сильной болью и резью в глазах, временной потерей зрения.

## Slide 15
Механические повреждения возникают в результате резких судорожных сокращений мышц под действием проходящего через человека тока, при непроизвольных мышечных сокращениях могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов, а так же вывихи суставов, разрывы связок и даже переломы костей.

## Slide 16
Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током
Сила тока
Частота тока
Время воздействия
Путь протекания
Напряжение электрической сети
Электрическое сопротивление цепи