Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 28 апреля 2020 г.

Группа М-18 1 подгруппа

Учебная дисциплина Техническая механика (курсовой проект)

Тема занятия Оформить часть курсового проекта в Word после моей проверки.

Форма практическое занятие

Содержание занятия:

Цели занятия:

1) На основании теоретического материала, выполнить следующую тему по курсовому проекту:

2.10 Сборка редуктора.

2) Доделать таблицы по курсовому проекту, прислать их мне на проверку.

Учебник А.Е. Шейнблита «Курсовое проектирование деталей машин» уже есть на сайте. (стр.254)

Задания для обучающихся: Я высылаю информацию, Ваша задача напечатать её в Word, и выслать мне для проверки. Для начала высылаю….

Смазывание зубчатых зацеплений и подшипников применяют в целях защиты от коррозии, снижения коэффициента трения, уменьшения износа, отвода тепла и продуктов износа от трущихся поверхностей, снижения шума и вибраций.

Для редукторов общего назначения применяют непрерывное смазывание жидким маслом картерным непроточным способом (окунанием). Этот способ применяют для зубчатых передач при окружных скоростях от 0,3 до 12,5 м/с

Сорт масла определяем по табл. 10.29 [1] в зависимости от окружной скорости зубчатой передачи м/с.(Это данные 5.7)

Принимаем индустриальное масло И-Г-А-68 ГОСТ 17479.4-87.

Объем масляной ванны определяется из расчета 0,8л масла на 1кВт передаваемой мощности.

Определение уровня масла. В цилиндрических редукторах: при окунании в масляную ванну колеса (см. рис. 10.60)[1] т < hм< 0,25<d2, где т — модуль зацепления

Уровень масла контролируем с помощью круглого маслоуказателя.

При работе передач масло постепенно загрязняется продуктами износа деталей передач. С течением времени оно стареет, свойства его ухудшаются. Поэтому масло налитое в корпус периодически меняют. Для этой цели в корпусе предусматривают сливное отверстие, закрываемое пробкой М20.

Для подшипников принимаем пластичную смазку солидол жировой ГОСТ1033-79.

Таблицы 1.1, 1.2, 2,2,2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 для проверки можно мне высылать отдельно или сразу в пояснительной записке, обязательно указав номер варианта.

Срок выполнения задания до следующего практического занятия.

Получатель таблиц по адресу madamvarlam@mail.ru

Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.