Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 12 мая 2020 г.

Группа М-18 обе подгруппы

Учебная дисциплина Техническая механика (курсовой проект)

Тема занятия Оформить часть курсового проекта в Word после моей проверки.

Форма практическое занятие

Содержание занятия:

Цели занятия:

1) На основании теоретического материала, выполнить следующую тему по курсовому проекту:

# 2.7 Проектный расчет подшипников

2) Доделать таблицы по курсовому проекту, прислать их мне на проверку.

Учебник А.Е. Шейнблита «Курсовое проектирование деталей машин» уже есть на сайте. (стр.140)

Задания для обучающихся: Я высылаю информацию, Ваша задача напечатать её в Word, и выслать мне для проверки. Для начала высылаю….

Пример

Пригодность подшипников определяется сопоставлением расчетной динамической грузоподъемности , с базовой по условию:

Согласно таблице 7.2 (стр.115) принимаем предварительно для ведомого вала шариковый подшипник типа 118 .

Требуемая долговечность подшипника  предусмотрена ГОСТ 16162-93 и составляет для зубчатых редукторов 10 000 часов.

Расчетная динамическая грузоподъемность определяется по формуле:

где	 - эквивалентная динамическая нагрузка, Н

m - показатель степени, для роликовых подшипников m=3

- коэффициент надежности, =1

- коэффициент, учитывающий влияние качества подшипника, =0,7

n - частота вращения внутреннего кольца подшипника

Re=X*V*Rr*Kσ*Kt

Коэффициент радиальной нагрузки X=0,56

V=1

Kσ =1,2

Rr=4338H

Kt=1

Статическая грузоподъёмность  Н

Динамическая грузоподъёмность  Н

Re=0,56*1*4338*1,2*1=2915Н

Н

Подшипник пригоден

Таблицы 1.1, 1.2, 2,2,2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 для проверки можно мне высылать отдельно или сразу в пояснительной записке, обязательно указав номер варианта.

Срок выполнения задания до следующего практического занятия.

Получатель таблиц по адресу madamvarlam@mail.ru

Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.